## Slide 1
AIR WAR
双人飞机大战
C++17 × Qt 5 本地双人纵版射击游戏
项目成员
薛卜玮 · 2025141460023 刘屹一 · 2025141460420
计算机科学与技术 · 12班 指导老师：唐庆生
实习实训项目答辩
AIR WAR · 实习实训项目答辩
01
Notes: 各位老师好，我们是计算机科学与技术12班的薛卜玮和刘屹一。今天汇报的项目是《双人飞机大战》。这是一个使用C++17和Qt 5开发的本地双人纵版射击游戏。接下来将从项目定位、系统实现、技术亮点和总结展望四个方面进行介绍。

## Slide 2
01
项目介绍
从经典玩法到本地双人互动
项目定位
在经典飞机大战的基础上，加入合作与对抗机制，形成无需联网、开箱即玩的本地双人 STG。
目标用户：喜欢短时对战、合作闯关以及双人同屏体验的玩家。
单人闯关
P1 独立挑战波次与 Boss
双人合作
共享战场、独立生命与得分
双人对战
玩家互相攻击，率先击落获胜
核心运行指标
C++17 | Qt 5.14.2 约 60 FPS | 900 × 1050
当前版本：V1.3+
AIR WAR · 实习实训项目答辩
02
Notes: 项目来源于经典飞机大战，但我们重点解决了传统单人玩法互动性不足的问题。项目面向本地双人场景，在同一个窗口和键盘上提供单人闯关、双人合作、双人对战三种模式。程序使用C++17和Qt 5.14.2开发，游戏循环目标约60帧，实际窗口为900乘1050像素。

## Slide 3
02
系统架构与实现
界面流程、游戏场景、实体对象
分层结构
流程控制层
Game · QStackedWidget
菜单 / 帮助 / 游戏 / 结算
场景管理层
GameScene · QTimer
生成 / 碰撞 / HUD / 状态判定
游戏实体层
QGraphicsObject
Player / Enemy / Bullet / PowerUp
单帧运行流程
1 滚动背景
2 推进所有图元
3 生成敌机与 Boss
4 检测四类碰撞
5 刷新 HUD
6 判断模式结束条件
Qt 信号槽：模式选择 · 炸弹 · 死亡 · 结算
AIR WAR · 实习实训项目答辩
03
Notes: 系统采用三层结构。最上层Game负责页面切换；中间层GameScene是核心控制器，统一管理循环、敌机生成、碰撞、HUD和结算；底层Player、Enemy、Bullet和PowerUp分别封装实体行为。每一帧按照背景、对象推进、生成、碰撞、界面刷新和结束判定的顺序执行。模块间通过Qt信号槽传递事件，减少直接耦合。

## Slide 4
03
项目亮点
玩法完整性与二维算法结合
01
双人实时输入
QSet 保存按键状态，支持移动、射击同时进行；斜向速度归一化。
02
多类型敌机与弹幕
直线、正弦运动；Boss 循环使用环形、瞄准散射和螺旋弹幕。
03
精确碰撞与状态保护
重写 shape() 缩小判定轮廓，配合无敌帧、护盾和边界限制。
04
波次与动态难度
敌机数量、血量、速度和生成间隔随波次变化，普通敌机清空后进入 Boss 战。
x(t) = x₀ + A·sin(ωt + φ)
vx = cos θ · v vy = sin θ · v
AIR WAR · 实习实训项目答辩
04
Notes: 项目的第一个亮点是双人实时输入，通过按键集合支持多键同时按下，并对斜向速度做归一化。第二是敌机和Boss弹幕，正弦函数用于精英敌机摆动，三角函数用于计算环形和螺旋弹的方向。第三是精确碰撞与状态保护，通过shape轮廓、无敌帧和护盾改善游戏体验。第四是波次难度，参数随关卡逐步增长。

## Slide 5
04
总结与展望
从可运行闭环到持续演进
已完成
待改进
项目收获
将面向对象、事件驱动、图形绘制、二维数学与工程部署整合为一个完整可运行产品。
感谢老师聆听 · 请批评指正
AIR WAR · 实习实训项目答辩
05
三种游戏模式与双人控制 基础敌机、精英敌机与多阶段 Boss 四类道具、炸弹、HUD、帮助与结算 波次系统、动态难度与 Windows 部署
真正的暂停 / 恢复与历史最高分 背景音乐、射击与爆炸音效 JSON 数据驱动关卡与参数配置 对象池、空间分区与自动化测试
Notes: 目前项目已经形成了从菜单、游戏、Boss战到结算的完整闭环，也完成了Windows环境的构建和部署。下一阶段计划实现真正的暂停恢复、音效和最高分存档，将关卡参数改成JSON配置，并使用对象池和空间分区提升高密度弹幕性能。通过本项目，我们把面向对象、Qt事件机制、二维数学和工程部署整合到了一个完整产品中。我的汇报完毕，感谢各位老师。